GA-Autom. Getriebe: Automatikgetriebe überholen Unterstützt durch knito am Montag, 19.Januar 2009 @ 06:00:00 CET

Automatikgetriebe überholen SL und SLC waren mit Schalt- und Automatikgetriebe erhältlich. Werden Automatikgetriebe regelmäßig gewartet, halten sie sehr lange. Doch irgendwann ermüdet auch das Innenleben eines Automatikgetriebes. Wer es sich zutraut überholt das Getriebe selber. Für alle anderen gibt es am Ende des Beitrages eine Adresse für die fachkundige Getriebeüberholung bei Mercedes. Wir reparieren ein 4 Gang Automatic Baumuster 722.304 Die Funktion des Getriebes ist eigentlich ganz simpel. Es besteht aus einem Drehmomentwandler, der die Drehzahl des Motors an das Getriebe weiterleitet, ist der mal kaputt, kann man ihn nur gegen ein Neuteil oder gutes gebrauchtes Teil auswechseln. Das Getriebe hat zwei Planetensätze. Wenn man nun das Sonnenrad, oder das Hohlrades blockiert, kommen unterschiedliche Übersetzungen zustande, das heißt es sind immer alle Zahnräder im Eingriff und es werden nicht wie bei Schaltgetrieben, Zahnräder ineinander geschoben. Hier ein Link über Planetengetriebe Planetengetriebe Somit sind wir auch schon bei den Teilen, die uns am Automatikgetriebe die meisten Probleme machen, den Kupplungen und den Bremsbändern. Unser 4-Gang-Getriebe hat wie schon gesagt zwei Planetensätze, somit zwei Sonnenräder und zwei Hohlräder. Also brauchen wir auch zwei Kupplungen für die Sonnenräder und zwei Bremsbänder für die Hohlräder, auf den Rückwärtsgang verzichte ich mal, um nicht zu verwirren, dieser wird extra noch mal mit einer dritten Kupplung aktiviert, von dem Drehmomentwandler, direkt auf das Hohlrad der ersten Kupplung, wobei es dann zu einer Drehzahlumkehr kommt . Hier das Bremsband B1 Eine Kupplungslamelle, sie sollte ca.2,1 mm Dicke haben Erster Gang: Bremsband 2 betätigt Zweiter Gang: Bremsband 1 und 2 betätigt Dritter Gang: Kupplung 1 Bremsband 2 betätigt Vierter Gang: Kupplung 1 und 2 betätigt Wenn also die Schaltung von Gang 3 auf Gang 4 Durchrutscht können es die Bremsbänder wohl nicht sein, wahrscheinlicher ist, dass es an der Kupplung 2 liegt, die nicht mehr richtig greift. Um an die Kupplung 1 und Bremsband 1 und an die Kupplung für den Rückwertsgang zu kommen, reicht es den vorderen Deckel abzuschrauben. Im Deckel intikriert sitzt die Primärölpumpe, die den Öldruck für die Schaltglieder bereitstellt. Also die M8 Schrauben raus und Deckel abziehen, das geht ohne Spezialwerkzeug. Dann sieht man die Kupplungstrommel der K1 Kupplung und außen um die Trommel das Bremsband B1.Vor dem vorderen Deckel sitzt der Drehmomentwandler, der Simmerring in der Mitte wurde schon entfernt, dieser sollte immer gleich mit erneuert werden, zwei lange Schrauben in den Abziehgewinden, erleichtern das Rausziehen aus dem Gehäuse, im Deckel integriert sitzt die, Primärölpumpe und der Kupplungskolben, mit Korb für die K3 Rückwärtsgang Kupplung. Um die Kupplungstrommel abnehmen zu können muss zuerst das Bremsband raus. Also Bremsbandkolbendeckel, rechts am Getriebe, mit einer großen Schraubzwinge zusammendrücken, Sicherrungsring entfernen, Schraubzwinge wieder entspannen und Deckel mit Kolben und Federn entnehmen. Auf der linken Seite sitzt der Gegenhalter, Schraube oder Überlastschutz, je nach Getriebe rausdrehen und Gegenhalter entfernen. Nun kann man rechts das Kunststoffteil herausziehen (Bremsbandführung ) und das Bremsband entfernen. Danach die Trommel K1 Kupplung mit samt Axiallager herausnehmen . Hier nun das Gehäuse mit abgezogenem Deckel, Bremsband B1, Kupplung K1. Die Kupplungslamellen der K3 Rückwärtsgangkupplung sind schon entfernt. Nun den Sicherungsring an der Kupplungstrommel, mit einem Schraubenzieher herausnehmen. Dann kann man sowohl die Innenlamellen als auch die Außenlamellen aus Stahl begutachten. Jetzt kann man schon etwas über den Verschleiß des Getriebes sagen, die Innenlamellen sollten ca. 2,1 mm Dicke haben, beim Bremsband habe ich leider keine Werte, aber es sollte auch dort noch min 1 mm Belag vorhanden sein. Um mal mit dem Gerücht aufzuräumen die Bremsbandbeläge währen aus Gummi, das ist Quatsch, sie sind aus einem ähnlichem Material wie die Kupplungslammellenbeläge , bei den Bremsbändern und Kupplungsbelägen gibt es aber noch ein anderes Problem. Obwohl vielleicht noch genug Belag vorhanden ist, können sie trotzdem durchrutschen, weil sie nämlich durch das Alter ausgehärtet sind. Bei meinem Getriebe schalten die Gänge 1 bis 2 wunderbar, aber vom Zweiten in den Dritten und vom Dritten in den Vierten habe ich ein durchrutschen beim Schaltvorgang bemerkt. Das Problem waren ausgehärtete Kupplungsinnnenlamellen. Ich habe sie an beiden Kupplungen K1 und K2, die ja für die Gänge 3 und 4 verantwortlich sind, gewechselt, das Losspiel auf 0,7mm -1,2mm (wies geht, steht in der WIS CD ) eingestellt und das Getriebe schaltete wieder einwandfrei. Es muss nicht immer alles gleich neu gemacht werden, ich meine es reicht, wenn man die defekten Teile erneuert, zumal ein Bremsband in die Hunderte geht, eine Kupplungslamelle dagegen 8,- Euro kostet. Es werden je nach Getriebe 3 bis 5 Stück pro Kupplung benötigt. Ein Dichtsatz kostet im Moment so 130 Euro für das 4 Gang Getriebe, nur so nebenbei erwähnt. Hier der zerlegte Kupplungskorb einer Kupplung, ohne Innen und Außenlamellen Und hier der fertig montierte Kupplungskorb, auf dem Bild sieht man schön, wo mit der Fühlerlehre, das Losspiel gemessen wird. Die erste Außenlamelle (Stahl) gibt es in verschiedenen Stärken, damit gleicht man dann die Kupplung aus, bis das Losspiel stimmt. Es sollte zwischen 0,7mm und 1,2mm bei den Kupplungen K1 und K2 sein. Um an das Bremsband 2 und Kupplung 2 zu kommen, muss man schon ein wenig mehr Schrauben. Zuerst die Ölwanne weg, dann das Schaltschiebergehäuse rausschrauben, Ölfilter abnehmen, Kickdownschalter abschrauben, Unterdruckdose mit Kolben abschrauben, das Zwischenblech herrauschrauben und abnehmen (wies geht steht in der WIS CD). Nun sieht man das Bremsband 2, mit Kupplung 2. Hier sieht man das Bremsband B2 mit Führung (Kunststoffteil), und darunter die Kupplungstrommel K2 Hier das ganze mit abgenommenem Führungsteil und bereits ausgebautem Kolben (Schaltglied) für das Bremsband B2 Bis hierhin brauchen wir kein Spezialwerkzeug. Um den hinteren Deckel abzunehmen, muss aber die Zentralmutter des Kardanwellenmitnehmers weg und das ist entweder eine Vielzahnmutter oder eine Nutmutter, kostet bei MB ca. 150 Euro. Also besser bei MB ausleihen, die Mutter ist mit 120 Nm angezogen und durch einen Einschlag gesichert, sie ging bei meinen Getrieben, aber immer gut runter. Danach kann man dann den Mitnehmer von Hand abziehen, danach die Deckelschrauben M8 entfernen und den Deckel mit leichten Gummihammerschlägen abziehen. Unter dem Deckel verbirgt sich das Parksperrrad mit Klinke, die Querantriebswelle für die Sekundärölpumpe, sowie der Fliehkraftregler. Nun den Deckel, der Sekundärölpumpe abschrauben, 3 mal M6 Schrauben und eine Mutter, dann wieder mit der Schraubzwinge den Deckel des Fliehkraftreglers zusammendrücken und den Sicherungsring entnehmen, die Schraubzwinge entspannen, den Fliehkraftregler mitsamt der Welle aus dem Gehäuse ziehen, nun noch den Metallring an der Abtriebswelle entfernen und wir können die gesamte Welle, mit Planetensätze und Kupplung K2 und Rückwertsgang Kupplung K3 nach vorne aus dem Gehäuse ziehen. Kupplungstrommel K2 abnehmen, den Sicherrungsring entfernen und die Lammellen plus Losspiel kontrollieren. Jetzt muss noch das Bremsband B2 raus. Dazu wieder mit der Schraubzwinge den Bremsbandkolbendeckel B2 zusammendrücken, den Sicherungsring entfernen, die Schraubzwinge entspannen und den Bremsbandkolben herausziehen. Nun kann man das Bremsband, wenn man es zusammendrückt, nach vorne herausziehen. Oben im Bild zu sehen, die zwei Planetensätze, da alle Räder immer im Einsatz sind, kann man das ganze so kompakt bauen. Links die Aufnahme der K2 Innenlamellen, dann die Aufnahme der K3 Innenlamellen und rechts die Aufnahme der K1 Innenlamellen. Darunter, von links nach rechts, K3 Innen und Außenlamellen, K1 Kupplung, und K2 Kupplung. Der abgenommene hintere Deckel, schön sieht man das Parksperrrad mit Klinke, dahinter die Querwelle für die Sekundärölpumpe links und rechts der Fliehkraftregler. Das ganze war doch gar nicht so schwer und ist sicher von jedem mit etwas technischen Verstand zu realisieren, auch haben wir lediglich ein Spezialwerkzeug gebraucht, nämlich nur die Nuss für die Zentralmutter, die man bei MB sicher ausleihen kann . Ich bin mit Absicht nicht auf das Schaltschiebergehäuse eingegangen, den das würde zuweit führen. Eine sehr gute Erklärung findet ihr aber in der WIS-CD. Was man aber machen kann, schauen ob alle Schieber leicht im Gehäuse laufen. Dazu die Deckelchen am Rand des Gehäuses entfernen. Vorsicht es kommen meistens zuerst die Federn, dann die Kolben. Viele Probleme am Automatik, liegen auch oft am Schaltschiebergehäuse, so zum Beispiel festsitzende Kolben (Dreck im Schaltschiebergehäuse). Bevor man das Getriebe ausbaut kann man im eingebautem Zustand das Schaltschiebergehäuse ausbauen und vorab checken, ob man da einen Defekt erkennen kann (z.B.festsitzende Kolben oder Dreck). Nun zur Kontrolle des Getriebes. Die Bremsbänder und Kupplungen haben wir ja schon begutachtet, es gibt aber noch andere Fehlerquellen, nämlich die Stellglieder. Bestehend aus Zylindern und Kolben, die die Bremsbänder und Kupplungen betätigen. Die Kolben der Bremsbänder haben Gummidichtringe. Sie sollten nicht eingerissen, spröde oder ähnliches sein, am Besten man wechselt sie gleich mit aus, denn der Kolben soll ja den vollen Druck aufbauen können. Bei den Kupplungskolben, die im Kupplungskorb sitzen gibt es 2 Dichtringe. Einen äußeren der zum Zylinder (Korb) abdichtet und einen inneren, der zum Flansch abdichtet. Auch diese sollten in Ordnung sein. Zum Zerlegen der Kupplung habe ich mir einen Aluring gedreht, der an einer Seite offen ist. Dieser wird auf den Gegenhalter der vielen kleinen Federn gelegt und im Schraubstock vorsichtig zusammengedrückt, bis man den Sicherungsring entnehmen kann. Danach das ganze langsam entspannen. Gegenhalter mit Federn entnehmen und den Kolben ziehen. Wenn man den Kolben wieder in den Zylinder (Kupplungskorb) einschieben will, braucht man eine Einführhülse, weil der äußere Dichtring sonst nicht in den Zylinder geht. Mann kann aber auch einen Trick anwenden, einfach Teflonband um den Dichtring wickeln, schön fest, damit der Dichtring ganz in seiner Nut sitzt und dann den Kolben in den Zylinder stecken. Anschließend das Teflonband vorsichtig herausziehen und schon wieder sind wir um ein Spezialwerkzeug herumgekommen. Wer den Kupplungszylinder mit Kolben nicht zerlegen will, kann auch einfach von der Rückseite her Petroleum einfüllen, es darf auf der Vorderseite nix herauslaufen. Hier sieht man den Kolben der Kupplung. Unterhalb der Federn, drückt der Kolben, wenn er mit Öl beaufschlagt wird, die Lamellen zusammen. Der Gegenhalter, mit der eingeprägten Nummer, muss nun zusammengedrückt werden. Darunter sitzt ein Sicherungsring. Diesen dann entnehmen und alles wieder entspannen, dann kann man den Kolben herausziehen. Hier der Aluring, er muss auf einer Seite offen sein, damit man den Sicherungsring entnehmen kann. Ich habe das ganze im Schraubstock zusammengespannt. Die Bremsbandkolben, werden über Ölbohrungen im Getriebegehäuse, mit Öldruck versorgt. Sie drehen sich ja nicht mit. Bei den Kupplungen ist das anders. Die drehen sich mit der Hauptwelle mit und werden über Flansche, die jeweils 2 Teflonringe zur Abdichtung besitzen, mit Öldruck versorgt. Genau diese Ringe sollten absolut in Ortung sein, am Besten gleich mit erneuern. Sie sind im Dichtsatz, wie auch die Dichtringe der Kolben, mit dabei. Hier der Abstützflansch der K2 Kupplung, mit neuen Teflonringen. Sie werden mit Fett eingebaut, damit sie zusammenbleiben und man dann leichter die Kupplung darüber schieben kann. Diese Ringe dichten nach außen ab, damit in der Kupplung genug Öldruck aufgebaut werden kann und die Kupplung Kraftschlüssig wird. Wenn nun alles gecheckt und gereinigt ist, geht’s wieder ans Zusammenbauen. Man muss zwei Dinge beachten, einmal das Axialspiel der Wellen, das sich aber nicht verändert hat, wenn man nur Bremsbänder, Kupplungslammellen, und Dichtungen gewechselt hat und die Losspiele der Kupplungen und Bremsbänder. Das Losspiel ist nichts anderes als das Spiel, dass die Stellglieder haben müssen, bevor sie greifen. Wie das genau geht steht in der WIS-CD und ist absolut kein Problem. Diese Beschreibung soll diejenigen, mit etwas technischen Sachverstand, ermutigen ein Automatikgetriebe selber zu reparieren, denn es ist wirklich kein Hexenwerk. Ich verweise aber ausdrücklich auf die Reparaturbeschreibung der WIS-CD von Mercedes. Bei Fragen hier meine Email: sewerum ätt freenet.de Grüße und ein Frohes Schrauben wünscht euch Euer Josef PS: Wenn sich jemand die Arbeiten nicht zutraut oder die Arbeit durch qualifizierte Hände erledigen lassen will, wende sich bitte an H. Rapp im Mercedes-Benz Werk in Stuttgart-Zuffenhausen. Telefon: 0711-17-37428. Das Getriebe muß dabei ausgebaut und grob gereinigt, entweder durch die Werkstatt oder privat angeliefert werden.